Tab. 1																                        Papiergeschwindigkeit 50mm/s

P - QRS Aussehen und Verhältnis

| Rhythmus | P-Welle | PQ-Strecke | QRS-Komplex |
| --- | --- | --- | --- |
| Supraventrikulär Sinusknoten Vorhof AV-Knoten | < 5 mm ; positiv > 5 mm ; evtl. negativ ; deformiert > 5mm ; negativ ; evtl. deformiert |

5 - 10 mm

5 - 10 mm

< 5 mm ; je nach Ursprung Oberer, mittlerer oder unterer AV-Knotenrhythmus

auch im QRS-Komplex oder dahinter

< 5 mm

| Ventrikulär bei : - AV-Block III. Grades - Sinusstillstand | < 5 mm ; positiv entfällt | Kein Verhältnis zwischen P-Welle und QRS-Komplex entfällt | > 5 mm (Komplex deformiert) |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. 2.1																		Papiergeschwindigkeit 50mm/s

Zusammenfassung von Rhythmusstörungen

| Name | Ursprung | Aussehen | Gefahren |
| --- | --- | --- | --- |
| SVES |

Schrittmacher im Vorhof  Rechter oder linker Vorhof oder AV-Knoten

2 R-auf-T in der “vulnarablen” Phase  Kammerflattern, Kammerflimmern

|  | Vorzeitiger QRS-Komplex | Vorhofflattern, -flimmern Supraventrikuläre Tachykardie |
| --- | --- | --- |
| VES monomorphe - polymorphe - | Ein Schrittmacher in der Kammer Mehrere Schrittmacher in der Kammer | jede VES hat gleiches Aussehen VES verschiedenen Aussehens | Kammertachykardie, R-auf-T2 Kammerflattern, R-auf-T2 |
| Bigeminus (Trigeminus, Quadrigeminus) | VES (monomorphe -) | Jedem Normalschlag folgt eine (zwei, drei) VES | z.B, HF 80 (inkl. VES) und effektive Auswurfleistung von 40 Schl./min. |
| 2 : 1 (3:1 ; 4:1) Extrasystolie | VES (monomorphe -) | Auf zwei (drei ; vier) Normalschläge folgt eine VES | VES ohne Auswurfleistung, R-auf-T2 |
| Supraventrikuläre Tachykardie | Ein Schrittmacher im Vorhof 1 | HF 150 - 220 (250) / min | Mangelhafte Auswurfleistung des |
| Ventrikuläre Tachykardie | Schrittmacher in der Kammer (monomorph) | HF 140 - 200 / min | Herzens, Cardiogener Schock |
| Vorhofflattern | Tachykarder Schrittmacher im Vorhof (meist mit 2:1 oder 4:1 AV-Blockierung) | Sägezahnartige P-Wellen (mit Frequenz von 250-350 / min.) | Bradykardie, AV- oder Kammerersatzrhythmus |
| Vorhofflimmern | Reentry-Mechanismen, Polymorhpe SVES | fehlende P-Welle, Flimmerwellen | Bradykardie |
| absolute Arrythmie | Vorhofflimmern, Polymorphe VES | Unregelmäßige RR-Abstände, evtl. Tachykardie | Brady-, Tachykardie, Cardiogener Schock |

Tab. 2.2																		Papiergeschwindigkeit 50mm/s

Zusammenfassung von Rhythmusstörungen

| Name | Ursprung | Aussehen | Gefahren |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinuatrialer Block I. Grades II. Grades III. Grades | z.B.: Sicksinussyndrom, Ischämische KHK, Digitoxin-Intoxikation, etc. | I. Grades : Im EKG nicht nachweisbar II. Grades : - Typ 1 ähnlich Wenkeback-Periodik - Typ 2 Einzelne Sinusperiode entfällt III. Grades : Asystolie | Synkopen (ähnl. Morgagni-Adam-Stokes-(MAS)-Syndrom) |
| Atrioventrikulärer Block (AV-) I. Grades II. Grades Typ I (Mobitz-Block) Typ II (Wenckebach-Periodik) III. Grades | AV-Knoten Überleitungsstörung | - PQ-Strecke > 10 mm, norm. P-Welle & QRS - nicht auf jede P-Welle folgt QRS-Komplex - PQ-Strecke verlängert sich zunehmend bis ein QRS-Komplex ausfällt - P-Welle und QRS-Komplex unabhängig voneinander | Höhergradiger AV-Block, Synkope (ähnl. Morgagni-Adam-Stokes-(MAS)-Syndrom) |
| Schenkelblock (rechts-/links-) | Überleitungsstörung im Tawaraschenkel durch Infarkt, Herzinsuffizienz, u.a. | QRS-Komplex > 5 mm (ca. 10-12 mm) (rSR’,RR’) | evtl. Vorzeichen für Herzinfarkt |
| Kammerflattern | Reentry-Mechanismen, Polymorphe VES, Ventrikuläre Tachyk. | Relativ regelm. Wellenzüge, fehlende isoelektrische Strecke | Morgani-Adam-Stokes-Anfall |
| Kammerflimmern | R-auf-T-Phänomen, Stromunfälle, inhomogene Repolarisationsvorgänge (z.B. durch Herzinfarkt) | Flimmerwellen (grobe bis feine) | (MAS-Syndrom) (nach 10-20 s Bewußtlosigkeit, nach 30-60 s Apnoe) |